# OPŠTINA TIVAT

# SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ

INFORMACIJA O STANJU ŽIVOTNE SREDINE                                                                                                                                                                                                     ZA TERITORIJU OPŠTINE TIVAT

ZA 2018. GODINU

# decembar 2019. godine

Uvod	3

1  Vazduh	4

1.1  Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha	4

1.2  Koncentracija polena suspendovanog u vazduhu	6

2 Vode	7

2.1 Voda za piće	8

2.2 Kvalitet morske vode na javnim kupalištima	9

3  Morski ekosistem	9

3.1 Eutrofikacija	10

3.1.1 Fizičko-hemijski parametri	10

3.1.2  Mikroorganizmi	13

3.2 Biološki indikatori i biološki efekti na zagađenje	13

3.2.1 Određivanje polutanata u dagnji	13

3.3 Kvalitet vode i sedimenata zagađenih lokacija	13

3.4 Program praćenja unosa efluentima	14

3.5 Biodiverzitet mora	15

4  Zemljište	17

4.1 Rezultati ispitivanja kvaliteta zemljišta	18

5  Upravljanje otpadom	20

6  Biodiverzitet	21

6.1 Zaštićena područja	21

7  Buka	23

8  Radioaktivnost u životnoj sredini	25

9 Elektromagnetno zračenje	27

# Uvod

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine izradila je Informaciju o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2018. godinu. Shodno članu 57 Zakona o životnoj sredini („Sl.list CG” br. 52/16) na osnovu  podataka dobijenih sprovođenjem godišnjeg programa monitoringa Agencija za zaštitu prirode  i životne sredine priprema godišnju Informaciju o stanju životne sredine koju dostavlja Ministarstvu održivog razvoja i turizma najkasnije do 31. maja tekuće godine za prethodnu godinu. Odredbom člana 58 istog zakona propisano da jedinica lokalne samouprave može sprovoditi monitoring životne sredine na svojoj teritoriji u skladu sa ovim zakonom. Podatke dobijene sprovođenjem monitoringa  jedinica lokalne samouprave dostavlja Agenciji za zaštitu prirode  i životne sredine.

Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori u 2018. godini je izrađena na osnovu  rezultata mjerenja i prikupljenih podataka proisteklih realizacijom Programa monitoringa životne sredine i kroz direktnu saradnju sa institucijama nadležnim za pojedine tematske oblasti. Godišnji Program monitoringa priprema Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, a koji uz prethodnu  saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma usvaja Vlada Crne Gore, u IV kvartalu tekuće za narednu godinu. Program realizuju institucije koje se biraju u tenderskoj proceduri, osim monitoringa kvaliteta vazduha koji realizuje „Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore” d.o.o. iz Podgorice, na osnovu Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Agencije za zaštitu prirode i životne sredine („Sl.list CG", br. 62/11). Program monitoringa kvaliteta voda predlaže Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji u skladu sa Zakonom o vodama („Sl. list RCG", br. 27/07 i „Sl. list CG", br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16 i 22/17) realizuje Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. Godišnji izvještaj o kvalitetu voda Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore dostavlja Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine i predstavlja sastavni dio Informacije o stanju životne sredine.

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj pripremio je  Informaciju o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat za 2018. godinu, koristeći podatke iz Informacije o stanju životne sredine Crne Gore za 2018. godinu, kao i rezultate monitoringa koje je realizovala Opština Tivat. Za izradu predmetne Informacije korišćeni su i rezultati monitoringa dostavljeni od „Vodovod i kanalizacije“ doo iz Tivta za lokaciju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Tivat-Kotor i rezultati monitoringa na Tivatskim solilima dostavljeni od JP za upravljanje morskim dobrom iz Budve. Informacija o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat za 2018. godinu predstavlja prikaz stanja životne sredine, po pojedinim segmentima životne sredine:

- Vazduh

- Vode

- Morski ekosistem

- Zemljište

- Otpad

- Biodiverzitet

- Buka

- Radioaktivnosti u životnoj sredini

- Elektromagnetno zračenje

# Vazduh

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine vrši kontrolu i praćenje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori u cilju ocjenjivanja i planiranja i upravljanja kvalitetom vazduha.

Na osnovu člana 7 Zakona o zaštiti vazduha („Sl. list Crne Gore", broj 25/10, 40/11 i 43/15), program monitoringa kvaliteta vazduha je realizovao „Centar za ekotoksikološka ispitivanja” doo. Programa monitoringa kvaliteta vazduha realizovan je u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list CG“, broj 21/11, 32/16). Ocjena kvaliteta vazduha vršena je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG“, broj 45/08, 25/12).

U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha („Sl. list CG“, broj 44/10, 13/11, 64/18), teritorija Crne Gore podijeljena je u tri zone (Tabela 1). Granice zona kvaliteta vazduha podudaraju se sa spoljnim administrativnim granicama opština koje se nalaze u sastavu tih zona.

Podaci sa automatskih stacionarnih stanica dostupni su na veb-sajtu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me.

Tabela 1 – Zone kvaliteta vazduha

1.1 Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha

Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore doo iz Podgorice, realizovao je Program praćenja kvaliteta vazduha u Crnoj Gori za 2018. godinu. Ocjena kvaliteta vazduha vršena je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", broj 25/12).

Slika 1 – mjerna stanica Tivat

Zbog kvara na mjernoj opremi u Tivtu je vršeno automatsko mjerenje samo PM2,5 čestica. Srednja godišnja koncentracija suspendovanih čestica PM2.5 iznosila je 16,88 μg/m3, što je ispod propisane granične vrijednosti koja iznosi 25 μg/m3.

Grafikon 1 - Srednja godišnja koncentracije PM2.5 čestica upoređene sa srednjom godišnjiom graničnom vrijednošću

U toku 2018. godine Opština Tivat je finansirala ispitivanje kvaliteta vazduha u Gradiošnici u periodu 24.01-31.01.2018. godine, kod OŠ “Drago Milović” u periodu 03.09.-10.09.2018. godine i kod OŠ “Branko Brinić” u periodu 10.09-17.09.2018. godine, a navedena ispitivanja izvršio je „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“  doo iz Podgorice. Izvršeno je ispitivanje sadržaja sumpor dioksida, azot monoksida, azot dioksida, ugljen monoksida, benzena, ozona, suspendovanih čestica PM10 i sadržaj olova, kadmijuma, arsena, nikla i benzo(a)pirena u suspendovanim česticama PM10. Izmjerene vrijednosti svih parametara na sve tri lokacije bile su ispod graničnih vrijednosti definisanih Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha. Rezultati ispitivanja su dostupni na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

Na zahtjev „Vodovoda i kanalizacije“ doo Tivat, „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“  doo iz Podgorice izvršio je ispitivanje kvaliteta vazduha, u periodu od 22.02-08.03.2018. godine i periodu 11.05.-25.05.2018. godine, na lokaciji Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Tivat-Kotor. Izvršeno je ispitivanje sadržaja sumpor dioksida, azot monoksida, azot dioksida, ugljen monoksida, benzena, ozona, suspendovanih čestica PM10 i sadržaj olova, kadmijuma, arsena, nikla i benzo(a)pirena u suspendovanim česticama PM10. Izmjerene vrijednosti svih parametara bile su ispod graničnih vrijednosti definisanih Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha.

1.2 Koncentracije polena suspendovanog u vazduhu

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine sprovodi sistematsko praćenje koncentracije polena suspendovanog u vazduhu na teritoriji Crne Gore. Državnu mrežu za praćenje koncentracije polena suspendovanog u vazduhu čine mjerne stanice u sledećim gradovima: Podgorici, Nikšiću, Mojkovcu, Tivtu i Baru. Redovno praćenje koncentracije alergenog polena u atmosferi od velike je važnosti sa aspekta zaštite zdravlja ljudi. Negativan uticaj na zdravlje ljudi, koji izaziva polen pojedinih biljnih vrsta, svrstava ove čestice u „prirodne” zagađivače vazduha.

Slika 2 –  Mreža polenskih stanica

Aeropolen se sakuplja kontinuiranom volumetrijskom metodom. Uzorkovanje se vrši kontinuirano u trajanju od sedam dana, u specijalnim uređajima tzv. “klopkama”, koja se u Tivtu nalazi na zgradi Opštine Tivat. Iz sedmodnevnog uzorka, u laboratoriji sačinjavaju se dnevni uzorci. Vrši se identifikacija polena 27 biljnih vrsta (lijeska, jova, tisa/čempres, brijest, topola, javor, vrba, jasen, breza, grab, bukva, platan, orah, hrast, bor/jela/smrča, dud, maslina, živica, konoplja, trave, lipa, bokvica, kiselica, koprive, štir, pelin, ambrozija). Na koncentraciju polena u vazduhu utiču meteorološki parametri (temperature, vlažnost vazduha, padavine). Osim vremenskih uslova, na koncentraciju polenovih zrna u vazduhu može da utiče i čovjek (održavanje zelenih površina).

Koncentracija polena određuje se za jedan dan, a definiše za: nedelju, određenu dekadu, mesec, sezonu i cijelu godinu, za svaku biljnu vrstu pojedinačno, odnosno za sve biljke koje produkuju alergeni polen. Na osnovu koncentracije polena u vazduhu izrađuje se izvještaj „semafor“ za određeno područje. Mjerenja obuhvataju tri sezone cvjetanja:

- Sezona cvjetanja drveća - od februara do početka maja

- Sezona cvjetanja trava, borova i lipe - od maja do druge dekade jula

- Sezona cvjetanja korova – od druge polovine jula do novembra.

Prema rezultatima mjerenja ukupne koncentracije svih polenovih zrna u Tivtu  iznosila je 30.595 pg/m3.

Grafikon 2 - Ukupna vrijednost koncetracija svih polenovih zrna u Tivtu (pg/m3)

Izmjerene koncentracije polenovog zrna ambrozije u Tivtu su niske, za sada ambrozija ne predstavlja značajan izazivač alergija za naše krajeve, iako je prepoznata kao snažan alergen. Za opštinu Tivat, procentualna zastupljenost polenovog zrna ambrozije u ukupnoj vrijednosti koncentracije svih polenovih zrna iznosi 0,4%.

Podaci o mjerenjima, kao i brojni podaci o alergenim biljkama, dostupni su na veb-sajtu Agencije: www.epa.org.me, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

# 2 Vode

Zakon o vodama („Sl. list RCG“, broj 027/07 i „Sl. list CG”, broj 073/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17, 84/18), član 75 i 77 predstavlja zakonsku osnovu za zaštitu površinskih i podzemnih voda u Crnoj Gori. Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (”Sl. list CG”, br. 02/07), izvršena je klasifikacija i kategorizacija površinskih i podzemnih voda na kopnu i priobalnih morskih voda u Crnoj Gori.

Prema namjeni vode se dijele na:

- Vode koje se mogu koristiti za piće i prehrambenu industriju na osnovu graničnih vrijednosti 50 parametara i razvrstavaju se u četiri klase, i to:

- Klasa A – vode koje se u prirodnom stanju, uz eventualnu dezinfekciju, mogu koristiti za piće;

- Klasa A1 – vode koje se poslije jednostavnog fizičkog postupka prerade i dezinfekcije mogu koristiti za piće;

- Klasa A2 – vode koje se mogu koristiti za piće nakon odgovarajućeg kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija);

- Klasa A3 – vode koje se mogu koristiti za piće nakon tretmana koji zahtijeva intenzivnu fizičku, hemijsku i biološku obradu s produženom dezinfekcijom i hlorinacijom, odnosno koagulacijom, flokulacijom, dekantacijom, filtracijom, apsorbcijom na aktivnom uglju i dezinfekciom ozonom ili hlorom.

- Vode koje se mogu koristiti za ribarstvo i uzgoj školjki, a klasifikuju se na osnovu 10 parametara u klase i to:

- Klasa S – vode koje se mogu koristiti za uzgoj plemenitih vrsta ribe (salmonida);

- Klasa Š – vode koje se mogu koristiti za uzgoj školjki;

- Klasa C – vode koje se mogu koristiti za uzgoj manje plemenitih vrsta riba

(ciprinida).

- Vode koje se mogu koristiti za kupanje, a razvrstavaju se u dvije klase i to:

- Klasa K1 – odlične,

- Klasa K2 – zadovoljavajuće.

2.1 Voda za piće

Pod zdravstvenom bezbjednošću vode za piće podrazumijeva se mikrobiološka i fizičko-hemijska ispravnost vode za piće uz obezbijeđenu zaštitu izvorišta, zdravstveno bezbjedno snabdijevanje i rukovanje vodom za piće. Shodno važećim propisima u Crnoj Gori, kontrolu zdravstvene ispravnosti i kvaliteta vode za piće, kao i sanitarno higijenskog stanja objekata za vodosnabdijevanje, vrše zdravstve ustanove.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je kvalitet vode za piće svrstala u dvanaest osnovnih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva jedne zemlje što potvrđuje njenu značajnu ulogu u zaštiti i unapređenju zdravlja. Voda koja se koristi za piće, pripremanje hrane i održavanje lične i opšte higijene mora zadovoljiti osnovne zdravstvene i higijenske zahtjeve: mora je biti u dovoljnoj količini, ne smije da utiče nepovoljno na zdravlje tj. da sadrži toksične i kancerogene supstance, kao ni patogene mikroorganizme i parazite.

U skladu sa važećim propisima higijenska ispravnosti vode za piće se kontroliše kroz osnovna i periodična ispitivanja, a prema broju ekvivalent stanovnika.

Monitoring  kvaliteta vode za piće za u opštini Tivat u 2018. godini vršila je akreditovana laboratorija JZU Doma zdravlja Bar. Izvršeno je ispitivanje 125 uzoraka vode za piće i svi ispitivani uzorci su odgovarali uslovima Pravilnika o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće („Sl.list CG", br. 24/​12 i 32/15), odnosno Pravilnika o parametrima, provjeri usaglašenosti, metodama, načinu, obimu analiza i sprovođenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu („Sl.list CG", br. 64/18).

2.2 Kvalitet morske vode na javnim kupalištima

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom  iz Budve prati stanje sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima tokom ljetnje turističke sezone. Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima tokom ljetnje turističke sezone 2018. godine, realizovan je u skladu sa Zakonom o vodama i Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda. Analize su se realizovale u petnaestodnevnim intervalima tokom kupališne sezone.

Shodno članu 13 Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, morske vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju, na osnovu obavezujućih mikrobioloških parametara (Esherichia coli i Intenstinal enterococci) razvrstavaju se u dvije klase i to: klasa K1-odlične, klasa K2-zadovoljavajuće, dok uzorci čije vrijednosti prelaze propisane granice za ove dvije klase se svrstavaju u grupu van klase - VK.

Prema podacima Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom stanje kvaliteta morske vode na javnim kupalištima, u 2018. godini,  u opštini Tivat, praćen je na ukupno devet lokacija i to na kupalištima: Almara beach, Plavi horizont, Anderba i Volat, ispod stare Račice, Kalardovo, Hotela Palma, ponta Seljanovo, Hotela Kamelija i Opatovo. Na pet kupališta kvalitet vode je bio odličan (K1) tokom cijele sezone. Na kupalištu Hotela “Kamelija” tri puta (početak jula, početak avgusta i sredina septembra) zabilježen je zadovoljavajući (K2) kvalitet vode. Na kupalištu “Almara beach” dva puta (sredinom i krajem septembra) je zabilježen kvalitet K2 klase. Kvalitet K2 klase je po jednom bio i na kupalištu “Anderba i Volat” (kraj avgusta) i na kupalištu hotela “Plavi horizont” (kraj septembra).

Rezultati praćenja kvaliteta morske vode na javnim kupalištima dostupni su na veb-sajtu JP za upravljanje morskim dobrom www.morskodobro.com.

- Morski ekosistem

Za Crnu Goru, te i za Opštinu Tivat, more predstavlja veoma važan turistički, ekonomski i biološki resurs. Obalno područje, poznato po prirodnim vrijednostima i kulturnoj baštini, od posebnog je značaja za razvoj turizma. Karakteriše ga visok razvojni potencijal, međutim, karakterišu ga i kompleksni odnosi između čovjekovih aktivnosti i prirodnog okruženja koji često kao posljedicu imaju izražene pritiske na prirodne resurse.

Program monitoringa stanja ekosistema priobalnog mora Crne Gore je usklađen sa zahtjevima nacionalnih propisa: Zakona o životnoj sredini (“Sl. list RCG”, broj 52/16), Zakona o vodama („Sl. list RCG“, broj 027/07 i „Sl. list CG”, broj 073/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17, 84/18), Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (“Sl. list RCG”, broj 02/07), kao i zahtjevima relevantnih EU direktiva, Vodičem Evropske agencije za životnu sredinu o tranzicionim, priobalnim i morskim vodama i pratećim uputstvima za izvještavanje, kao i zahtjevima MEDPOL programa koji se realizuje po osnovu ispunjavanja obaveza iz Konvencije o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja - Barselonske konvencije i pratećeg Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od zagađivanja iz kopnenih izvora i kopnenih aktivnosti.

3.1 Eutrofikacija

Eutrofikacija je proces obogaćivanja mora nutrijentima, prije svega azotom i fosforom, što rezultira povećanjem primarne produkcije i na kraju dovodi do cvjetanja mora. Stepen trofičkog stanja morske vode može poslužiti kao pokazatelj zdravlja ekosistema.

3.1.1 Fizičko – hemijski parametri

Parametri koji su bitni pokazatelji eutrofikacije rađeni su za mjesece mart, april, maj, jul, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar 2018. godine, to: temperatura, providnosti, pH, zasićenost kiseonikom, salinitet, kao i najznačajniji za ovaj program sadržaj hranjivih soli (nitrati, nitriti, fosfati, silikati), hlorofil a i trofički indeks.

Slika 3  – Lokacija uzorkovanja morske vode

Nitrati su soli azota koje u morsku vodu, sa kopna, dospijevaju bujičnim tokovima, nakon velikih kiša, kao i ispuštanjem otpadnih voda direktno u more. Vrijednosti nitrata su bile najniže u maju mjesecu na obje istraživane dubine (u površinskom sloju i na 36m dubine)  manje od 0,6μmol/l (ispod granice detekcije), a najveće vrijednosti su zabilježene u martu mjesecu 6,6μmol/l u površinskom sloju.

Grafikon 3  - Koncentracija nitrata (µmol/l)

Nitriti su rasprostranjeni u podzemnim vodama, najčešće u neznatnim količinama. Povišeni sadržaj ovog jona može se javiti pri procesu amonijačnih jedinjenja i organskih materija, a i pri redukciji nitrata u nitrite. Oksidacija amonijačnih jedinjenja često je izazvana djelatnošću nitrifikujućih bakterija. Koncentracija nitritnih jona je bila najniža u aprilu mjesecu u površinskom sloju manje od 0,04μmol/l (ispod granice detekcije), a najveća u septembru 0,77μmol/l na 38m dubine.

Grafikon 4 - Koncentracija nitrita (µmol/l)

Amonijak u vodi je indikator moguće bakterijske aktivnosti, kanalizacionog i životinjskog otpada. Najmanja koncentacija amonijaka  iznosila je manje od 0.05μmol/l u maju mjesecu na obje dubine, a najveća 4,7μmol/l u aprilu mjesecu u površinskom sloju.

Povišen sadržaj fosfata u vodama ukazuje na njihovo zagađenje, jer jedinjenja fosfora nastaju kao produkti raspadanja složenih organskih materija. Fosfati u vodu dospijevaju usled primjene vještačkih đubriva, kao i iz otpadnih voda. Koncentracija fosfata imala je najnižu vrijednosti u aprilu i maju mjesecu manje od 0,03 μmol/l (ispod granice detekcije) na obje dubine, dok je maksimalna vrijednost izmjerena tokom avgusta i novembra i iznosila je 0.34 μmol/l na dubini 38m.

Grafikon 5 - Koncentracija fosfata (µmol/l)

Koncentacije silikata se kretala od 0,05mg/l u aprilu, maju i avgustu mjesecu u površinskom sloju, do 0,42mg/l u novembru mjesecu na dubini od 38m. Najviše silicijumovih jona sadrže podzemne vode, obično je veća količina silicijuma vezana za priliv slatke vode.

Koncentracija hlorofila a je indikator stepena eutrofikacije u morskim ekosistemima. Visoke vrijednosti hlorofila a, kao glavnog pokazatelja eutrofikacije, ukazuju na povećanu organsku produkciju. Najnižea vrijednosti hlorofila a izmjerena je u novembru mjesecu 0,026μg/l na 38m dubine, a najveća vrijednost je aprilu mjesecu u površinskom sloju i iznosila je 3,4μg/l.

Grafikon 6  -  Koncentracija hlorofila a (μg/l)

Kako bismo odredili kvalitet mora odnosno stepen eutrofikacije definisan je Trix indeks koji predstavlja numeričku vrijednost stepena eutrofikacije priobalnih voda i koji je izražen trofičkom skalom od 0 do 10 Trix jedinica. Gdje je trofički indeks 0 on je pokazatelj niske eutrofikacije, a indeks 10 je pokazatelj ekstremno eutrofičnog područja.

Klasifikacija trofičnog indeksa Trix-a:

-  za vrijednosti < 4  – visoko trofično stanje, niska produkcija;

- za vrijednosti 4-5  – dobro trofično stanje,

- za vrijednosti 5-6 – srednje dobro trofično stanje;

- za vrijednosti  > 6  – loše trofičko stanje, visoko produktivne vode, obojenost morske vode.

Trix indeks na teritoriji naše opštine imao je vrijednosti od 4.39 do 5.99.

3.1.2 Mikroorganizmi

U moru su u većoj ili manjoj mjeri prisutni alohtoni mikroorganizmi odnosno organizmi koji u more dospiju sekundarno iz drugih izvora (otpadne vode, spiranje tla uslijed padavina...) od kojih su neki patogeni. Prisustvo takvih organizama u moru predstavlja mikrobiološko zagađenje. Uzorkovanje morske vode vršeno je u periodu od maja do decembra 2018. godine, površinski sa 0,5m dubine i sa dna. Na osnovu Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda („Sl.list CG“, broj 02/07) kvalitet vode u Tivatskom zalivu odgovarao je vodama klase A1 do A2.

3.2 Biološki indikatori i biološki efekti na zagađenja

3.2.1  Određivanje polutanata u dagnji (Mytilus galloprovincialis)

Opasne supstance dospijevaju u more na različite načine: otpadnim vodama iz industrije, preko sistema atmosferske i javne kanalizacije, depozicijom iz atmosfere, ispiranjem sa poljoprivrednih površina, saobraćajnica, brodskim otpadom, akcidentima na moru (izlivanje naftnih derivata). Školjke, kao glavni filtratori vode, predstavljaju akumulatore potencijalno toksičnih supstanci, samim tim predstavljaju potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi.

U okviru Programa praćenja bioloških indikatora i bioloških efekata na zagađenje, izvršeno je uzorkovanje školjki (Mytilus galloprovincialis) i na teritoriji opštine Tivat, sa ciljem ispitivanja neorganskih i organskih polutanata kako slijedi:

- neorganski polutanti: Cd, Hg, Cu, Ni, Fe, Mn, Pb, Zn, Cr, As, Sn, Co.

- organski polutanti: organokalajna jedinjenja, organohlorni pesticidi, polohlorovani bifenili-PCB, policiklični aromatični ugljovodonici-PAH, dioksini, furani, hlorbenzeni, hlorfenoli.

Rezultati analize teških metala pokazuju da Cd, Hg i Pb u ispitivanim uzorcima odgovaraju uslovima Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani („Sl. list CG“, broj 48/16). Maksimalno dozvoljene koncentracije za ostale ispitivane metale nisu definisane ovom Uredbom.

Prema OSPAR kriterijumima, od neorganskih polutanata sadržaj kadmijuma, žive, olova, bakra i cinka prelazi BAC kriterijume što ukazuje na neznatno onečišćenje tim metalima i antropogeni uticaj.

Rezultati analize organskih polutanata pokazuju da sadržaj PAH-ova i organohlornih pesticida u ispitivanim uzorcima odgovaraju uslovima Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani („Sl. list CG“, broj 48/16) i Pravilnika o maksimalnom nivou rezidua sredstava za zaštitu bilja na ili u bilju, biljnim proizvodima, hrani ili hrani za životinje („Sl. list CG“, broj 21/15). Maksimalno dozvoljene koncentracije za ostale ispitivane organske polutante nisu definisane ovom Uredbom i Pravilnikom.

  - Kvalitet vode i sedimenata zagađenih lokacija

U okviru Programa praćenja kvaliteta vode i sedimenta zagađenih lokacija izvršeno je uzorkovanje sedimenta i morske vode na teritoriji opštine Tivat na lokaciji Porto Montenegro i Luka Tivat. Program praćenja kvaliteta vode i sedimenta na navedenim lokacijama obuhvatao je analizu istih na teške metale (Cd, Hg, Cu, Ni, Fe, Mn, Pb, Zn, Cr, As) i organske polutante: organokalajna jedinjenja, organohlorni pesticidi, PCB, PAH-ovi, mineralna ulja naftnog porijekla, dioksini i furani, hlorbenzeni i hlorfenoli.

Regulativa za maksimalno dozvoljene koncentracije polutanata u sedimentu u Crnoj Gori ne postoji, pa su rezultati analize uzoraka sedimenata posmatrani u odnosu na preporuke standarda UK (United Kingdom) i holandskog standarda, kao i kriterijuma OSPAR Konvencije (Konvencija o zaštiti morskog ekosistema sjevero-istočnog Atlantika) za sediment. Prema OSPAR-a,  BAC kriterijumi služe za testiranje da li su koncentracije u  analiziranom sedimentu blizu prirodnog nivoa koncentracije, dok koncentracija ispod ERL vrijednosti znači da nema značajne opasnosti na morske organizme. Klasifikacija UK koju koristi dva nivoa akcije. Ako koncentracije zagađujuće materije u sedimentu padnu ispod nivoa 1, nije verovatno da će zaostati zagađenje u sedimentu. Koncentracije između nivoa 1 i 2 ukazuju da je neophodna dalja procjena. Vrijednosti iznad nivoa 2 ukazuju da materijal nije prihvatljiv za odlaganje u more, osim ako nisu primjenjeni rigorozni sistemi zaštite od procurivanja. Prema holandskom standardu vrijednosti ispod ciljnog nivoa su prirodne koncentracije, između ciljnog i interventnog nivoa je djelimično zagađen sediment, a iznad interventnog je zagađen sediment.

Rezultati analize sedimentu na lokaciji Porto Montenegro  pokazuju da sadržaj žive, bakra i olova, kao i organskih polutanata (PAH i PCB kongeneri)  prelazi BAC i ERL vrijednosti, što ukazuje da prisutni polutanti mogu imati negativni uticaj na morske organizme. Sadržaj cinka, arsena i nikla prelazi BAC vrijednost. Prema UK standardu, sadržaj žive, arsena, bakra, nikla, olova i cinka je između nivoa 1 i 2, što ukazuje na neophodnost dalje procjene. Prema holandskom standardu, sadržaj arsena, žive, bakra, nikla, cinka, policikličnih aromatičnih ugljovodonika i mineralnih ulja su između ciljnog i interventnog nivoa.

Prema rezultatima fizičko-hemijske analize, uzorak morske vode uzorkovan na lokaciji Porto Montenegro odgovara klasi A Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (“Sl. list CG”, broj 02/07).

Rezultati analize sedimentu na lokaciji Luka Tivat pokazuju da sadržaj žive i bakra prelazi BAC i ERL vrijednosti, dok sadržaj olova, nikla i nekih organskih polutanata prelazi BAC vrijednost.

Prema rezultatima fizičko-hemijske analize, uzorak morske vode uzorkovan na lokaciji Luka Tivat odgovara klasi A Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (“Sl. list CG”, broj 02/07).

# 3.4 Program praćenja unosa efluentima

U okviru Programa praćenja unosa efluentima izvršeno je uzorkovanje komunalnih voda na teritoriji opštine Tivat na lokaciji ispusta otpadnih voda Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Tivat i Kotor (PPOV). Program praćenja unosa efluentima obuhvatao je analizu komunalnih voda na sledeće parametre:

- Fizičko-hemijske osobine: temperatura vode i vazduha, pH, salinitet, providnost, suspendovane materije, O2, % zasićenost O2., BPK5, HPK;

- Hranljive materije: nitrati, nitriti, amonijak, totalni azot), ortofosfati, totalni fosfor, Si, fenoli, totalni organski C, deterdženti; molarni odnos (Si:N, N:P, Si:P),  hlorofil-a, TRIX indeks;

- Organski polutanti: organohlorni pesticide, PCB, PAH, mineralna ulja naftnog porijekla;

- Mikrobiologija

Zakonska regulativa na osnovu koje se analiziraju dobijeni rezultati je član 18 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG“, broj 2/17) (u daljem tekstu Zakon).

Prema rezultatima fizičko-hemijske analize:

- uzorak otpadne vode uzorkovan u januaru mjesecu u Tivtu iz PPOV, iz krajnjeg ispusta koji ide u more, ne odgovara uslovima Zakona zbog povećanog sadržaja suspendovanih materija;

- uzorak otpadne vode uzorkovan u februaru mjesecu u Tivtu iz PPOV, iz krajnjeg ispusta koji ide u more, odgovara uslovima Zakona;

- uzorak otpadne vode uzorkovan u martu mjesecu u Tivtu iz PPOV, iz krajnjeg ispusta koji ide u more, odgovara uslovima Zakona;

- uzorak otpadne vode uzorkovan u aprilu mjesecu u Tivtu iz PPOV, iz krajnjeg ispusta koji ide u more, odgovara uslovima Zakona;

- uzorak otpadne vode uzorkovan u maju mjesecu u Tivtu iz PPOV, iz krajnjeg ispusta koji ide u more, ne odgovara uslovima Zakona zbog povećanog sadržaja ukupnog fosfora;

- uzorak otpadne vode uzorkovan u junu mjesecu u Tivtu iz PPOV, iz krajnjeg ispusta koji ide u more, ne odgovara uslovima Zakona zbog povećane hemijske potrošnje kiseonika i sadržaja ukupnog fosfora.

Prema rezultatima fizičko-hemijske analize uzorak morske vode uzorkovan u aprilu mjesecu na ispusnoj cijevi otpadnih voda u more odgovara klasi A3 Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda.

Prema rezultatima fizičko-hemijske analize uzorak morske vode uzorkovan u maju mjesecu na ispusnoj cijevi otpadnih voda u more odgovara klasi A3 Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda.

# 3.5 Biodiverzitet mora

U 2018. godini Opština Tivat je finansirala istraživanje morskog biodiverziteta u tivatskom akvatorijumu, na sledećim lokalitetima: Verige, Cacovo, ponta Seljanovo, ostrvo Sveti Marko i uvala Brdišta (slika 4), a za navedena istraživanja angažovan je Institut za biologiju mora iz Kotora. Navedeni lokaliteti su izabrani zbog svojih specifičnosti i različitosti, da bi na određeni način bile obuhvaćene sve vrste staništa u akvatorijumu.

Na lokalitetu Verige rađeno je istraživanje biodiverziteta pridnenih zajednica i započet je monitoring kamenog korala (Cladocora caespitosa) s obzirom da je na ovoj lokaciji zabilježen u većem broju. Od biljnih zajednica registrovane su različite vrste iz razdjela zelenih algi (Chlorophyta), smeđih algi (Orctophyta) i crvenih algi (Rhodophyta). Među životinjskim zajednicama morskog dna registrovan je veći broj tipova – sunđeri (Porifera), žarnjaci (Cnidaria), mekušci (Mollusca), crvi (Annelida), morske mahovine (Bryozoa), bodljokošci (Echinodermata), hordati (Chordata), sa različitim brojem vrsta. Ukupno je registrovano 49 taksona, od čega je 7 taksona zaštićeno prema domaćoj i međunarodnoj regulativi.

Lokalitet  Cacovo je prepoznat kao jedan od najbogatijih po primjercima palasture (Pinna nobilis), pa je osim ukupnog biodiverziteta zajednica dna ovdje rađeno i određivanje gustine i morfometrijskih parametara jedinki iste. Pored različitih biljnih vrsta iz razdjela zelenih algi (Chlorophyta), smeđih algi (Orctophyta) i crvenih algi (Rhodophyta) registrovane su i vrste iz razdjela skrivenosjemenica (Magnoliophyta). Životinjske vrste na ovom lokalitetu pripadaju tipovima žarnjaka (Cnidaria), mekušaca (Mollusca), crva (Annelida), zglavkara (Arthropoda), bodljokožaca (Echinodermata) i hordata (Chordata). Ukupno je registrovano 36 taksona od čega je 7 taksona zaštićeno prema domaćoj i međunarodnoj regulativi.

Na ponti Seljanovo sprovedeno je istraživanje ukupnog biodiverziteta pridnenih zajednica, pa su tako registrovane biljne vrste iz razdjela zelenih algi (Chlorophyta), smeđih algi (Orctophyta), crvenih algi (Rhodophyta) i skrivenosjemenica (Magnoliophyta), dok prisutne životinjske vrste koje su zapažene tokom istraživanja pripadaju tipovima sunđera (Porifera), žarnjaka (Cnidaria), mekušaca (Mollusca), crva (Annelida), zglavkara (Arthropoda), morskih mahovina (Bryozoa), bodljokožaca (Echinodermata), hordata (Chordata). Registrovano je ukupno 55 taksona, od čega je 10 taksona zaštićeno prema domaćoj i međunarodnoj regulativi, dok je prilikom istraživanja registrovana jedna unesena vrsta.

Na ostrvu Sveti Marko (zapadna strana) vršeno je istraživanje pridnenih zajednica i mjerenje gustine i morfometrijskih karakteristika P. nobilis. Evidentirane su vrste biljaka iz razdjela zelenih algi (Chlorophyta), smeđih algi (Orctophyta), crvenih algi (Rhodophyta) i skrivenosjemenica (Magnoliophyta), a od životinjskih vrsta prisutne su vrste koje pripadaju tipovima sunđera (Porifera), žarnjaka (Cnidaria), mekušaca (Mollusca), crva (Annelida) i bodljokožaca (Echinodermata). Ukupno je registrovano 35 taksona, od čega je 11 taksona zaštićeno prema domaćoj i međunarodnoj regulativi.

U uvali Brdišta izvršeno je istraživanje pridnenih biocenoza, kojom prilikom su konstatovane biljne vrste iz razdjela zelenih algi (Chlorophyta), smeđih algi (Orctophyta) i skrivenosjemenica (Magnoliophyta), dok registrovane životinjske vrste spadaju u tipove sunđera (Porifera), žarnjaka (Cnidaria), mekušaca (Mollusca), crva (Annelida), bodljokožaca (Echinodermata) i hordata (Chordata). Registrovano je ukupno 34 taksona, 9 taksona je zaštićeno prema domaćoj i međunarodnoj regulativi, dok je tokom istraživanja registrovana jedna unesena vrsta.

Slika 4  - Lokacije istraživanja morskog biodiverziteta

Na osnovu navedenih istraživanja i sakupljanja raspoloživih informacija iz objavljenih naučnih radova i neobjavljenih podataka Instituta za biologiju mora sačinjene  su liste zaštićenih  i unesenih vrsta koje su do sada konstatovane u Tivatskom zalivu. Za zaštićene vrste osim lokacija na kojima su konstatovane prikazan je i zakonski okvir po kom se one svrstavaju u zaštićene vrste, dok je za unesene vrste osim lokacije nalaženja u tivatskoj opštini data godina prvog pojavljivanja u Crnoj Gori kao i vjerovatni vektor unošenja. Lista vrsta koje su zaštićene prema domaćoj i međunarodnoj regulativi broji 21 takson, dok je prema dosadašnjim istraživanjima u tivatskom akvatorijumu registrovano prisustvo 9 unesenih vrsta.

Izvještaj o ispitivanju morskog biodiverziteta u 2018. godini u tivatskom akvatorijumu dostupan je na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

# 4 Zemljište

Monitoring zemljišta se sprovodi u cilju zaštite i očuvanja zemljišta. Rezultati ispitivanja su upoređivani sa maksimalno dozvoljenim koncentarcijama (u daljem tekstu: MDK) normiranim Pravilnikom o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njihovo ispitivanje („Sl. list RCG“, broj 18/97), (u daljem tekstu Pravilnik). Praćenje kvaliteta zemljišta u našoj zemlji otežava nedostatak adekvatnog zakonskog okvira. Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njihovo ispitivanje donešen je na osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Sl. list RCG”, broj 15/92, 59/92, 27/94, “Sl. list CG”, broj 73/10, 32/11), kojim se uređuje poljoprivredno zemljište. Za zemljišta druge namjene (industrijska zemljišta, dječija igrališta, parkovi, stambene zone, itd.) ne postoje odgovarajuće, zakonom propisane, MDK opasnih i štetnih materija.

Pored određivanja ukupnog sadržaja elemenata u uzorcima zemljišta, korišćena je i metoda tzv. sekvencijalne ekstrakcije. Informacije о ukupnom sadržaju elemenata, iako su nеорhоdnе za рrаćеnје nivoa zagađenja, nisu dovoljne za рrосjеnu antropogenog uticaja ovih elemenata. Naime, kada se procjenjuje da li je neki element u zemljištu geohemijskog ili antropogenog porijekla često se kao mjerilo uzima njegova tzv. „biodostupnost“ odnosno njegova pokretljivost (mobilnost) u zemljištu. Teški metali antropogenog porijekla u zemljištu su uglavnom slabo vezani, pa se iz zemljišta mogu ekstrahovati sredstvom relativno male ekstrakcione moći. Biodostupnost i mobilnost elementa su usko povezane sa njihovom hemijskom formom, mnogo više nego sa ukupnom koncentracijom tog elementa u zemljištu.

4.1 Rezultati ispitivanja zemljišta

U 2018. godini, na području opštine Tivat uzorkovanje je izvršeno na  lokaciji Tivatsko polje (zemljište pored saobraćajnice) i na dječijem igralište u parku na Trgu Dara Petkovića.

Rezultati ispitivanja na lokaciji Tivatsko polje ukazuju na odstupanja od koncentracija propisanih Pravilnikom u pogledu sadržaja neorganskih polutanata nikla, hroma i fluora, dok sadržaj ostalih neorganskih i svih organskih parametara ne premašuje vrijednosti propisane Pravilnikom. Osim sadržaja fluora koji se pripisuje karakteristikama sastava zemljišta u Crnoj Gori (koje je prirodno bogato ovim elementom), u zemljištu ovih lokacija visok procenat sadržaja nikla (oko 80%) i hroma (oko 100%) prisutno je u obliku silikatnih jedinjenja, što potvrđuje njegovu zanemarljivu biodostupnost, kao i njegovo značajno geohemijsko porijeklo.

Grafikon 7  - Sadržaj hroma (Cr) u uzorku zemljišta uzorkovanom na Tivatskom polju,

2009.-2018. g.

Grafikon  8 - Sadržaj nikla (Ni) u uzorku zemljišta uzorkovanom na Tivatskom polju,

2009.-2018. g.

U uzorku zemljišta uzorkovanom u 2018. godini u parku na Trgu Dara Petkovića evidentirana je povećana koncentracija policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH), dva kongenera polihlorovanih bifenila (PCB 153 i 180), kao i sadržaj nekih organokalajnih jedinjenja (monobutil-tin i dibutil-tin). Sadržaj ostalih ispitivanih organskih parametara i svih neorganskih parametara evidentiran je u okviru propisanih vrijednosti.

Slika 5 – Park na Trgu Dara Patkovića (mjesto uzorkovanja u 2018. g.)

Opština Tivat je krajem 2018. godine  i početkom 2019. godine uredila park na Trgu Dara Petkovića. Na parcelama na kojima se nalazi dječiji mobilijar postavljena je gumena (tartan) podloga. Na ostalim parcelama postavljeni su ivičnjaci i nasuta je plodna zemlja, postavljen je automatizovani sistem za zalivanje, zasnovan travljak i posađene sadnice ukrasnog drveća i žbunja.

Opština Tivat je finansirala ispitivanje kvaliteta zemljišta na lokaciji Lovanja/Sinjarevo, koje je izvršeno krajem aprila mjeseca 2018. godine, na kat. parcelama broj 836/1 i 840/1 KO Đuraševići. Rezultati ispitivanja su pokazali uvećan sadržaja olova, nikla i fluora u odnosu na vrijednosti propisane Pravilnikom o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njegovo ispitivanje.

# 5 Upravljanje otpadom

Osnovni pravni okvir za upravljanje otpadom u Crnoj Gori je Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, broj 64/11 i 39/16), kojim se uređuju vrste i klasifikacija otpada,  planiranje i način upravljanja otpadom, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom. Pod otpadom se podrazumijeva svaka materija ili predmet koju je imalac odbacio, namjerava da odbaci ili je dužan da odbaci u skladu sa zakonom. Upravljanje otpadom podrazumijeva sprječavanje nastanka, smanjenje količina otpada ili ponovnu upotrebu otpada i sakupljanje, transport, preradu i odstranjivanje otpada, nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje deponija, uključujući i aktivnosti trgovca i posrednika otpadom.

Otpad se dijeli na više načina:

- prema opasnim svojstvima,

- prema načinu nastanka,

- prema sastavu.

Slika 6  -  Šematski prikaz različitih vrsta otpada prema podjelama

Upravljanje otpadom na teritoriji opštine Tivat uređuje se Lokalnim Planom upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom i godišnjim Planom rada preduzeća „Komunalno“ doo Tivat. Organizovano sakupljanje otpada u opštini Tivat vrši se na čitavoj teritoriji opštine. U skladu sa Ugovorom potpisanim u maju 2013.god. sa Komunalnim preduzećem iz Kotora, komunalni otpad se odvozio do reciklažnog centra „Komunalno Kotor“ d.o.o.. Ovim Ugovorom „Komunalno Kotor“ d.o.o. je u obavezi da nakon sekundarne selekcije otpada (odvajanja: plastike,metala, najlona, stakla, kartona, PET ambalaže i dr.) vrši transport preostalog neselektovanog otpada do deponije „Možura“ u opštini Bar. Od 01. jula 2017.godine naše Komunalno preduzeće svojim vozilima odvozi značajne količine prikupljenog otpada na deponiju “Možura”.  Komunalno preduzeće iz Tivta već dugi niz godina vrši i primarnu selekciju otpada.

Vrste i količine prikupljenog otpada u 2018. godini

| miješani komunalni otpad | 9332 t |
| --- | --- |
| papir – karton | 214,63 t |
| metalni otpad | 14 t |
| zeleni otpad iz vrtova i parkova | 2441 t |
| građevinski otpad | 2028 t |
| kabasti otpad | 30,54 t |
| plastika | 7,2 t |
| potrošene gume | 2,5 t |
| pet ambalaža | 19 t |
| metalna ambalaža – al limenke | 0,20 t |
| elektronski i električni otpad | 0,25 t |

Komunalno d.o.o. je selektivno sakupljen otpad (metal, PET ambalaža, Al-ambalaža, čvrsta plastika, papir- karton) prodalo firmama ovlašćenim za sakupljanje odn. otkup odredene vrste otpada. Gotovo sva količina prikupljenog kabastog otpada upotrebljena je od strane radnika komunalnog preduzeća i to u svrhu ponovne upotrebe. Zahvaljujući funksionisanju kompostane u Kotoru znatno je unaprijeđeno upravljanje zelenim otpadom.

# 6 Biodiverzitet

Biodiverzitet ili biološka raznovrsnost predstavlja raznovrsnost svih živih bića na planeti Zemlji, odnosno sveukupnost: gena (genetički diverzitet), vrsta (specijski diverzitet) i ekosistema (ekosistemski diverzitet). Djelatnosti čovjeka smanjuju biološku raznovrsnost, izazivajući poremećaje u funkcionisanju ekosistema i lanaca ishrane. Praćenje stanja (monitoring) biodiverziteta ima za cilj njegovo očuvanje, unapređenje i zaštitu, kroz utvrđivanje stanja, promjena i glavnih pritisaka na ovaj važan prirodan resurs iz godine u godinu. Praćenje stanja očuvanosti prirode je pripisano Zakonom o zaštiti prirode (“Sl.list CG”, broj 54/16).

# 6.1 Zaštićena područja

Na teritoriji Opštine, zbog svojih izuzetnih prirodnih, estetskih i bioloških odlika,   zaštićena su prirodna dobra: Veliki gradski park, Tivatska  solila i plaža Pržno. Brdo Vrmac je, u Prostornom planu posebne namjene za obalno područje Crne Gore i Prostorno urbanističkom planu Opštine Tivat do 2020. godine, prepoznato kao budući Park prirode.

- Veliki gradski park, kojem je Odlukom o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra Veliki gradski park u Tivtu („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 04/15) određena vrsta spomenik prirode, III kategorija – značajno zaštićeno prirodno dobro lokalnog značaja, a za upravljača ovog zaštićenog prirodnog dobra imenovano je  preduzeće „Komunalno“ d.o.o. iz Tivta. Opština Tivat je izradila Plan upravljanja za Veliki gradski park („Sl.list CG – opštinski propisi“, 02/16), na osnovu kojeg se donose  godišnji programi upravljanja. Godišnji program upravljanja za 2018. godinu aktivno se sprovodio, sa čim u vezi su u parku vršene brojne aktivnosti na održavanju čistoće, održavanju parkovskog mobilijara, navoženju zemlje, čišćenju kanala i rigola, sadnji sadnica ukrasnog drveća i žbunja, njegovanju biljaka i monitoringu zdravstvenog stanja. U cilju očuvanja parka uspostavljena je čuvarska služba, a  u smislu njegove revitalizacije obezbijeđena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju i izgradnju rasvjete, kao i dorada projektne dokumentacije za izgradnju sistema za zalivanje. Takođe je povodom obilježavanja Evropskog dana parkova obezbijeđeno oko 30 sadnica ukrasnog drveća i žbunja, a za troškove održavanja tokom čitave godine, u mjesečnim intervalima, vršena je dotacija preduzeću „Komunalno“ d.o.o. Tivat kao upravljaču.

- Plaža Pržna, kojoj je  Rješenjem o zaštiti objekata prirode („Sl. list SRCG“ br. 30/68, br 01-959) određena kategorija “rezervat prirodnog predjela”. Za navedeni lokalitet nije rađena revizija  statusa zaštićenog prirodnog dobra. Rješenjem Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, broj UPI-101/2-01-1881/1 od 28.11.2018. godine, upisana u Registar zaštićenih područja kao spomenik prirode.

- Tivatska solila, kojima je Rješenjem o upisu u centralni registar zaštićenih objekata prirode za Crnu Goru (“Sl.list CG”, broj 70/08) određena kategorija  “posebni (specijalni) rezervat prirode”. Tivatska Solila su IBA područje, područje od međunarodnog značaja za boravak ptica, Emerald stanište Bernske konvencije, nalaze se na preliminarnoj Natura 2000 listi, a od 2013. godine su i Ramsar područje. Od novembra mjeseca 2018. godine Solila su uvrštena u mrežu zaštićenih područja Dinarida – Parkovi Dinarida.

Tivatska solila i plaža Pržna se nalaze u zoni morskog dobra, te u skladu sa članom 55 stav 5 Zakona o zaštiti prirode zaštićenim prirodnim dobrima koja se nalaze na području morskog dobra upravlja pravno lice nadležno za upravljanje morskim dobrom.

JP za upravljanje morskim dobrom je u 2018. godini  realizovalo programe monitoringa radi praćenja  promjena u  Specijalnom rezervatu prirode Tivatska solila. U okviru monitoringa rađeno je sledeće: analiza kvaliteta vode u kanalima, analiza kvaliteta zemljišta i sedimenta, praćenje stanja ribljih zajednica i riblje mlađi, praćenje stanja zajednice rakova, praćenje stanja herpetofaune, praćenje stanja mamofune, praćenje stanja batrahofaune, praćenje stanja entomofaune. Centar za zaštitu i proučavane ptica iz Podgorice vrši monitoring ptica na području ovog zaštićenog prirodnog dobra.

Analiza kvaliteta vode u kanalima vršila se na 10 lokacija i to ispitivanje osnovnih fizičko-hemijskih parametara, određivanje sadržaja nutrijenata  i mikrobiološke analize, a uzorkovanje je vršeno u maju i septembru mjesecu. Na osnovu Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, analizom parametara uzorkovanih na ispitivanim tačkama, voda je odgovarala kvalitetu klase A2 i A3.

Praćenje stanja kvaliteta zemljišta i sedimenta vršeno je uzorkovanjem sa tri pozicije i to jedna pozicija za analizu kvaliteta sedimenta i dvije pozicije za analizu kvaliteta zemljišta. Na osnovu dobijenih vrijednosti koncentracije parametara, a prema Pravilniku o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njihovo ispitivanje, vrijednosti ispitivanih parametara u uzorcima zemljišta bile su ispod granice detekcije instrumenta ili maksimalno dozvoljenih vrijednosti, dok kada je u pitanju analiza sedimenta bile su povećane vrijednosti koncentracija nikla, hroma, fluora i bora, kao i koncentracije policikličnih aromatičnih ugljovodonika.

Monitoring stanja ribljih zajednica se pratio sezonski (u martu, junu i septembru),  uzorkovanje se vršilo na dvije lokacije. Tokom istraživanja stanja ribljih zajednica, utvrđeno je ukupno šest vrste riba (cipol balavac, brancin, orada, cipol glavaš, špar i guljoč). Riblja mlađ se uzorkovala sezonski (mart, jun i septembar) sa dvije lokacije i ni jedna jedinka riblje mlađi nije ulovljena tokom tromjesečnog uzorkovanja.

Monitoring stanja zajednica rakova je praćen na dvije lokacije i to u januaru, aprilu, junu i septembru. Utvrđeno je prusustvo 2 vrste rakova „kanjoč“ i invazivna vrsta „plavi rak“.

Istraživanje gmizavaca (herpetofaune) Solila je sprovedeno od marta do oktobra mjeseca 2018. godine i zabilježene su sledeće vrste:  kraški gušter, zidni gušter, blavor, gekon, šumska kornjača, barska kornjača, riječna kornjača, bjelouška, ribarica, balkanski smuk.

Istraživanja sisara (mamofaune) su vršena, u periodu od marta do septembra 2018. godine i registrovane su sledeće vrste: vjeverica, šumski miš, domaći miš, crni pacov,  šest vrsta slijepih miševa, bjelogrudi jež, jazavac, divlja mačka,  mali indijski mungos, lisica, šakal.

Istraživanje vodozemaca (batrahofaune) koje je sprovedeno od sredine marta do sredine juna meseca 2018. godine i zabilježeno je prisustvo pet vrsta: grčki mali mrmoljak, krastača, gatalinka, velika zelena žaba, šumska žaba.

Tokom 2018. godine izvršeno je istraživanje insekata (entomofaune) na području Tivatskih solila. Istraživanjem zabilježeno je prisustvo 42 vrste vilinskih konjica (Odonata),  38 vrsta dnevnih leptira (Lepidoptera), 9 vrsta stenica (Heteroptera), 40 vrsta pravokrilaca (Ortoptera), 3 vrste bogomoljki (Mantodea). Utvrđeno je prisutvo 16 endemskih vrsta od čega je 1 vrsta jadranski, 6 su balkanski, 4 mediteranski i 5 vrsta su evropski endemi, nađena je i 1 reliktna vrsta, 2 vrste ograničenom distribucijom i 2 rijetke vrste.

NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica iz Podgorice obavlja monitoring ptica na području Tivatskih solila i tokom 2018. godine registrovan je značajan broj jedinki za ukupno 59 vrsta karakterističnih za ovo zaštićeno područje.

- Buka

U skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list CG", broj 28/11, 28/12, 01/14), buka u životnoj sredini je nepoželjan, ili štetan, zvuk na otvorenom prostoru koji je izazvan ljudskom aktivnošću, uključujući buku koja potiče iz drumskog, željezničkog i vazdušnog saobraćaja i od industrijskih postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola. Na osnovu Zakona, donešen je Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list CG”, broj 60/11).

Na osnovu Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini i Pravilnika o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke, Opština Tivat je donijela Odluku o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji opštine Tivat („Sl.list CG-opštinski propisi“, broj 43/17).

Programom monitoringa buke u životnoj sredini za 2018. godinu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine na teritoriji opštine Tivat obuhvaćena je lokacija  u Ul. Luke Tomovića br.2, na I spratu zgrade Fakulteta za poslovne studije. Na osnovu Odluke o utvrđivanju akustičhih zona na teritoriji opštine Tivat, ovo mjerno mjesto pripada zoni mješovite namjene.

Slika 7  – Mjerna pozicija u Tivtu

Mjerenja su vršena kontinualno, i to u prvom ciklusu u periodu od 27. avgusta do 03. septembra 2018. godine i u drugom ciklusu u periodu od 28. decembra 2018. godine do 04. januara 2019. godine. Svako mjerenje u toku jednog dana u trajanju od 24 časa je podijeljeno na dnevno, večernje i noćno mjerenje, u skladu sa zakonski definisanim terminima mjerenja:

Lday – indikator dnevnog nivoa buke i odnosi se na vrijeme 07-19 h;

Levening – indikator nivoa buke tokom večernjih časova i odnosi se na vrijeme 19-23 h;

Lnight – indikator noćnog nivoa buke i odnosi se na vrijeme 23-07 h;

Lden – ukupni indikator nivoa buke tokom dana, večeri i noći.

Rezultati mjerenja prikazani su u Tabeli kao vrijednosti nivoa buke upoređene sa propisanim graničnim vrijednostima.

Tabela 2 -  Vrijednosti indikatora nivoa buke na mjernom mjestu u Tivtu

Samo večernji indikator nivoa buke u prvom ciklusu ne prelazi graničnu vrijednost dok svi ostali indikatori nivoa buke prelaze granične vrijednosti u oba ciklusa mjerenja.  Dnevni, večernji, noćni i ukupni indikatori nivoa buke u drugom ciklusu mjerenja su veći nego u prvom ciklusu.

Vrijednosti indikatora noćnog nivoa buke (Lnight), koje se odnose na vrijeme 23-07h, prikazane su na grafikonu, u odnosu na graničnu vrijednost.

Grafikon 9  - Vrijednosti indikatora noćnog nivoa buke (Lnight) na mjernom mjestu u Tivtu

Na zahtjev „Vodovoda i kanalizacije” Tivat doo, „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“  doo iz Podgorice izvršio je mjerenje buke u periodu od 15.03.2018.g. do 28.03.2018.g. u blizini Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Tivat-Kotor (PPOV) na četiri pozicije. Na prvoj, drugoj i trećoj mjernoj poziciji koje se nalaze na udaljenosti oko 200m od PPOV prema lokalnoj saobraćajnici koja vodi do Đuraševića, indikatori buke nisu prelazili granične vrijednosti. Na četvrtoj mjernoj poziciji koja se nalazi na 10m od saobraćajnice koja vodi prema Radovićima, indikatori buke su prelazili granične vrijednosti. Na ovoj pozicije je vršeno mjerenje buke prije izgradnje PPOV, kada su izmjerene vrijednosti prelazile granične vrijednosti, što ukazuje da je saobraćaj glavni izvor buke na ovoj poziciji.

Slika  8 – Raspored mjernih pozicija za buku kod PPOV

- Radioaktivnost u životnoj sredini

Sistematsko ispitivanje radioaktivnosti u životnoj sredini vrši se radi utvrđivanja prisustva radionuklida u životnoj sredini i procjene nivoa izlaganja stanovništva jonizujućem zračenju i to u normalnim uslovima, i u slučaju sumnje na radijacioni udes i u toku radijacionog udesa. Ministarstvo održivog razvoja i turizma je, shodno članu 9 Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti („Sl. list CG“, broj 56/09, 58/09, 40/11, 55/16), na predlog Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, izradilo Predlog programa sistematskog ispitivanja radioaktivnosti u životnoj sredini za 2018. godinu, koji je shodno članu 9 pomenutog Zakona usvojila Vlada Crne Gore. Program monitoringa radioaktivnosti u životnoj sredini za 2018. godinu obuhvatio je: ispitivanje nivoa spoljašnjeg zračenja, ispitivanje sadržaja radionuklida u vazduhu, ispitivanje sadržaja radionuklida u padavinama, ispitivanje sadržaja radionuklida u vodi (u vodi Skadarskog jezera, u morskoj vodi, u vodi rijeka), ispitivanje sadržaja radionuklida u zemljištu, ispitivanje sadržaja radionuklida u vodi za piće, ispitivanje sadržaja radionuklida u hrani, ispitivanje sadržaja radionuklida u hrani za životinje, ispitivanje nivoa izlaganja jonizujućem zračenju u boravišnim prostorima, ispitivanje sadržaja radionuklida u građevinskom materijalu.

Mjesta na kojima se uzimaju uzorci (lokacija), način njihovog uzimanja (metoda), vrsta radionuklida i rokovi uzimanja uzoraka (učestalost mjerenja) dati su u Tabeli i kao što vidi iz navedenog nijesu uzimani uzorci sa teritorije opštine Tivat.

Tabela 3 - Plan uzimanja uzoraka za 2018. godinu

Na osnovu urađenih i statistički obrađenih rezultata analiza, stanje životne sredine u Crnoj Gori očuvano sa stanovišta radiološke ispravnosti. Nije registrovana ni jedna vrijednost koja predstavlja prekoračenje maksimalno dozvoljenih vrijednosti.

9 Elektromagnetno zračenje

Opština Tivat je izvršila mjerenje nivoa elektromagnetnih polja u opsegu od 47MHz do 2500MHz, a za navedena ispitivanja angažovan je Elektrotehnički fakultet iz Podgorice. Mjerenje je izvršeno u julu mjesecu 2018. godine metodom brzog pregleda na sledećim lokacijama:  kod OŠ „Drago Milović i JPU „Bambi“ u Donjoj Lastvi, kod OŠ „Drago Milović i SMŠ „Mladost“ u Tivtu, kod OŠ „Branko Brinić“ u Radovićima.

Na lokaciji  kod OŠ „Drago Milović“ i JPU „Bambi“ u Donjoj Lastvi mjerenja su izvršena na 12 pozicija, a izmjerena vrijednost jačine električnog polja se kretala u intervalu 0,087 – 0,884 V/m.

Na lokaciji kod OŠ „Drago Milović i SMŠ „Mladost“ u Tivtu mjerenja su izvršena na 12 pozicija, a izmjerena vrijednost jačine električnog polja se kretala u intervalu 0,140 – 0,234 V/m.

Na lokaciji kod OŠ „Branko Brinić“ u Radovićima mjerenja su izvršena na 10 pozicija, a izmjerena vrijednost jačine električnog polja se kretala u intervalu 0,144 – 0,774 V/m.

Izvještaji o navedenim ispitivanjima javno su dostupni na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

Rezultati ispitivanja nivoa električnog polja na navedenim lokacijama su znatno ispod granične vrijednosti koja je utvrđena Pravilnikom o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima („Sl.list CG“, broj 6/15) i iznosi 14 V/m. Kako se izmjerene vrijednosti nivoa električnog polja ni na jednoj poziciji nisu približile graničnoj vrijednosti, nisu vršena dalja ispitivanja.